## Slide 1: Strategia 2030 HSY:n ilmasto-ohjelma
[Yleisesitys ja teemaan liittyvää kehittämistä 21.5.2025]

## Slide 2: HSY:n ilmasto-ohjelma
Taustalla oleva painopiste/strateginen päämäärä Ympäristövastuu/pääkaupunkiseudun ilmastotavoitteiden edistäminen HSY:n hiilineutraaliusohjelman toimenpidekokonaisuudet Vähennämme käsittelyprosesseista ja energian käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä Toteutamme energiatehokkuutta parantavia hankkeita Selvitämme hiilensidonnan mahdollisuuksia toiminnassamme Panostamme ilmastotyötä tukevaan tutkimukseen, TKI- ja hanketoimintaan Vähennämme työmaiden, rakentamisen sekä hankintojen ilmastovaikutuksia Autamme pääkaupunkiseutua saavuttamaan ilmastotavoitteensa yhteistyössä
Tavoite 2030 Hiilineutraali* vesi- ja jätehuolto Ilmastokestävä pääkaupunkiseutu
Mittari HSY:n kokonaispäästöt, t CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut) ​ 2025: -56 % v. 2016 tasosta, 89 000 tCO2e/a 2030: -67 % v. 2016 tasosta, 64 000 tCO2e/a Toteuma 71 000 t CO2-ekv vuonna 2025
*Asetimme toiminnallemme hiilineutraaliustavoitteen jo vuonna 2018, millä haluttiin PKS-kaupunkien tavoin sitoutua siihen, että toiminta ei aiheuta ilmaston lämpenemistä.
Syksystä 2026 alkaen sovellettavan Vihreän siirtymän kuluttajasuojadirektiivi asettaa kuitenkin uusia rajoitteita esim. hiilineutraaliusväittämien käytölle erityisesti organisaation tuotteita ja palveluita koskien. HSY pyrkii muuttuneen lainsäädännön myötä korostamaan ilmastotavoitteissaan enemmin mitattavia päästövähennystasoja ja niiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

## Slide 3: Ilmastotyön seuranta HSY:ssä
HSY on seurannut kasvihuonekaasukertymiä jo yli vuosikymmenen ajan
Seuranta tukee tavoitteellista ilmastotyötä, mutta auttaa myös tunnistamaan erilaisten toimintojen ilmastovaikutuksia isommassa kokonaisuudessa
HSY:n päästöseuranta (strateginen mittari) mukailee GPC-protokollan viitekehystä, mukana toiminnan suorat prosessipäästöt (Scope 1) , polttoaineiden ja energiankäytön päästöt (Scope 2) sekä keskeisimpiä ulkoistettujen toimintojen KHK-päästöjä (Scope 3)
Scope 3-seurannassa mukana mm. jäte- ja vesihuollon kuljetustehtävät, ulkoiset työkoneet, sekä työmatkat
Scope 3 -mittariin ei sisälly tuotteiden tai materiaalien valmistukseen liittyviä epäsuoria päästöjä (esim. verkostomateriaalit, rakennukset, kemikaalit, tukiaineet), mutta näitäkin vaikutuksia arvioidaan HSY:ssä toimintokohtaisesti (mm. LCA:t, hankintojen selvitykset, projektikohtaiset selvitykset)
HSY:n ilmastoseurannan kattavuus ja keskeiset päästölähteet
Kompostointi
Kaatopaikka-kaasu
Poltto-aineiden käyttö
Jäteveden puhdistus
Scope 1
Scope 2
Ostosähkö
Kuljetus
& työkone-palvelut ja tehtävät
Scope 3
Työ-matkat
Hankittavien tuotteiden valmistus
Jätteiden käsittely
Muut osto-palvelut
CO2
N2O
CH4
Kaukolämpö
Kasvihuonekaasupäästöt

## Slide 4: HSY:n ilmastotyön strategiset painopisteet
Muu seudullinen yhteistyö (energia, hanketoiminta, verkostot)
4
Toteutamme energia-tehokkuutta parantavia hankkeita
Selvitämme hiilensidonnan mahdollisuuksia toiminnassamme
TKI- ja hanke-toiminta
Koko kaupunkiseudun toiminnan ilmastovaikutukset ja
-tavoitteet
Ilmasto- ja energiaviestintä ja neuvonta
Tiedontuotanto ja tiedon hyödyntäminen, (hillintä ja sopeutuminen ja kiertotalous)
Yhteistyö PK-seudun ilmasto-työssä
Vähennämme käsittelyprosesseista ja energian käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä
Vähennämme työmaiden, rakentamisen ja hankintojen ilmasto-vaikutuksia
Prosessipäästöjen hallinta​
Prosessiperäisten (scope 1) päästölähteiden hillintätyöhön keskittyvä kokonaisuus​
Jätevedenpuhdistus, biokierrätys, lietteen kompostointi, kaatopaikkatoiminta, biokaasun hallinta
Hankintojen ympäristövastuullisuuden ohjaus​
Näkökulmina ilmasto- ja kiertotalous (yhteinen kärkihanke Kiertotalouden keskiössä -ohjelman kanssa)
Sähköisen kaluston osuuden kasvattaminen​
Suunnitelmallisuutta omien ajoneuvojen ja palvelusopimus-osa-alueiden sähköistämiselle ja ilmasto-ohjaukselle​
Hiilineutraaliusohjelman kärkihankkeet 2026

## Slide 5: HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja tavoiteltu vähennyspolku
Chart: KHK-päästöt (t CO2-ekv.)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Kaatopaikkakaasu | 118375 | 98625 | 73250 | 64000 | 57375 | 38625 | 34725 | 21675 | 13025 | 9550 | 8125 | 6500 | 5335.04 | 4268.032 | 3414.4256 | 2731.5405 | 2185.2324
Jätevedenpuhdistus | 78710.011 | 68676.401 | 78412.778 | 44568.945 | 48129.501 | 87714.951 | 44639.424 | 47265.1299 | 47567.8666 | 69383.5906 | 43756.8021 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 31350
Kompostointi | 23592.2088 | 23650.5346 | 25570.0489 | 26676.43 | 27835.5586 | 30205.7991 | 26079.6197 | 24636.6531 | 24265 | 23991.4003 | 24389.0501 | 24389.0501 | 15688.8634 | 15688.8634 | 15688.8634 | 15688.8634 | 15688.8634
Ostosähkö | 11239.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaukolämpö | 2730.4185 | 2031.8684 | 2488.7734 | 2573.0961 | 2484.6041 | 2246.6609 | 1947.3802 | 2022.6465 | 2755.8564 | 2409 | 1793 | 963.8162 | 963.8162 | 931.689 | 888.8527 | 846.0164 | 0
Kaukokylmä | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6634 | 8.8535 | 7.1828 | 7.1828 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Maakaasu ja öljy | 2070.7426 | 2351.9735 | 1876.3981 | 1597.631 | 1668.1493 | 1819.2394 | 1585.6463 | 2151.8925 | 3828.7675 | 163 | 163 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Autot ja työkoneet | 771.0458 | 754.5685 | 699.6977 | 759.0549 | 833.4781 | 606.3212 | 371.9449 | 139.0869 | 84.5104 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Ulkoisten toimintojen päästöt | 10351.0357 | 10351.0357 | 10351.0357 | 10351.0357 | 12046.6092 | 11340.0422 | 9540.608 | 8518.2509 | 5050 | 4113 | 3464 | 2457.0627 | 728.5313 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Strategiatavoitteen mittari
HSY:n kokonaispäästöt, t CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut) ​
Tavoite 2030: 64 000 tCO2e
Blominmäen ja Viikinmäen N2O-päästöjen vähentämismahdollisuus liittyen metanolin lisäys- ja alkaliteetin nosto – toimenpiteisiin
Ennuste
Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntämisjärjestelyt, rakenteiden tiiviys sekä kaasun muodostumisen vähentyminen ovat pienentäneet päästöjä
Uusiutuvan energian hankintaratkaisut, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, energiatehokkuustoimet
Uusiutuvan energian käyttövelvoitteet palvelusopimuksissa vähentäneet kuljetusten päästöjä
Jäteveden prosessipäästöjen mittauksen ja seurannan kehittäminen tarkentaneet todellista ilmastovaikutusta
Tavoite 2025: 89 000 tCO2e

## Slide 6: Eteneminen HSY:n päästövähennyspolulla
Chart: KHK-päästöt (t CO2-ekv.)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Kaatopaikkakaasu | 118375 | 98625 | 73250 | 64000 | 57375 | 38625 | 34725 | 21675 | 13025 | 9550 | 5400 | 4125 | 3456 | 2764.8 | 2211.84 | 1769.472 | 1415.5776
Jätevedenpuhdistus | 78710.011 | 68676.401 | 78412.778 | 44568.945 | 48129.501 | 87714.951 | 44639.424 | 47265.1299 | 47567.8666 | 69383.5906 | 42853.6297 | 40864 | 40864 | 40864 | 40864 | 40864 | 38820.8
Kompostointi | 23592.2088 | 23650.5346 | 25570.0489 | 26676.43 | 27835.5586 | 30205.7991 | 26079.6197 | 24636.6531 | 24265 | 23991.4003 | 24788 | 22446 | 17961.663 | 17961.663 | 17961.663 | 17961.663 | 15688.8634
Ostosähkö | 11239.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaukolämpö | 2730.4185 | 2031.8684 | 2488.7734 | 2573.0961 | 2484.6041 | 2246.6609 | 1947.3802 | 2022.6465 | 2755.8564 | 1645 | 1207 | 1084 | 985.2343 | 931.689 | 888.8527 | 846.0164 | 0
Kaukokylmä | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6634 | 8.8535 | 7.1828 | 7.1828 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Maakaasu ja öljy | 2070.7426 | 2351.9735 | 1876.3981 | 1597.631 | 1668.1493 | 1819.2394 | 1585.6463 | 2151.8925 | 3828.7675 | 326 | 136 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autot ja työkoneet | 771.0458 | 754.5685 | 699.6977 | 759.0549 | 833.4781 | 606.3212 | 371.9449 | 139.0869 | 84.5104 | 78 | 114 | 104 | 96.0696 | 96.0696 | 96.0696 | 96.0696 | 96.0696
Ulkoisten toimintojen päästöt | 10351.0357 | 10351.0357 | 10351.0357 | 10351.0357 | 12046.6092 | 11340.0422 | 9540.608 | 8518.2509 | 5050 | 4113 | 2928 | 2531 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Tavoite 2030: 64 000 tCO2e
Tavoite 2025: 89 000 tCO2e
Strategiatavoitteen mittari
HSY:n kokonaispäästöt, t CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut) ​
Strategia 2030 mukaiset tavoitetasot
Vuodelle 2025 asetettu strateginen välitavoite saavutettiin etuajassa.
HSY on hyvällä etenemispolulla kohti tavoitetta!
HSY:n päästöt vähentyneet yli 2/3 vuodesta 2014!
Fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvalla, energiatehokkuustoiminta
Kaatopaikkakaasun hallinta
JV-puhdistusprosessin päästöjen hallinta
Käyttövoimavelvoitteet
Notes: Päästöt ovat vähentyneet viime vuosina jopa odotettua nopeammin, jonka myötä vuodelle 2025 asetettu välitavoite saavutettiin etuajassa
Kokonaispäästöjen tavoitetaso 2030 on sidoksissa biologisista prosesseista luonnollisesti vapautuviin kasvihuonekaasuihin – kun vähennettävissä olevat päästöt on ns. hoidettu, nämä luonnolliset päästöt jäävät toimintaan sidoksissa olevaksi ilmastotaakaksi.

## Slide 7: HSY:n 2025 kasvihuonekaasupäästöt 8 % edellisvuotta pienemmät
HSY:n kokonaispäästöt v. 2025 olivat yhteensä n. 71 000 tCO2-ekv. Päästöt vähenivät edellisvuodesta 8 %.
Edellisvuotta vähäisempiä päästöjä aiheutui sekä energian loppukäytön että prosessipäästölähteiden osalta
  Määrällisesti eniten vähenivät kompostoinnin (-2300 tCO2e) sekä jätevedenpuhdistuksen (-2000 tCO2e) päästöt
Jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöjen vähenemisen taustalla näkyivät typpioksiduuli- (N2O) päästöjen hallintatoimet, kun taas kompostoinnin päästöjen pienentymiseen vaikutti biokierrätyksen prosessin muutokset ja uuden mädätelaitoksen toiminnan käynnistyminen
Muissa päästölähteissä muutokset olivat vähäisempiä.
Chart: KHK-päästöt (t CO2-ekv.)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Hiilinielut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.4748 | -59.7267 | -82.6642 | -202.061 | 0
Kaatopaikkakaasu | 98625 | 73250 | 64000 | 57375 | 38625 | 34725 | 21675 | 13025 | 9560 | 5400 | 4125
Jätevedenpuhdistus | 68676.401 | 78412.778 | 44568.945 | 48129.501 | 87714.951 | 44639.424 | 47265.1 | 47568.004 | 69383.47 | 42853.618 | 40863.86
Kompostointi | 23650.5346 | 25570.0489 | 26676.43 | 27835.5586 | 30205.7991 | 26313.7467 | 24901.1297 | 24264.7594 | 22859.0832 | 24787.5517 | 22446.4724
Kaukolämpö | 2031.8684 | 2488.7734 | 2573.0961 | 2484.6041 | 2246.6609 | 1742.5362 | 2022.6465 | 2722.8522 | 1645.3064 | 1207.0521 | 1083.9455
Maakaasu ja öljy | 2351.9735 | 1876.3981 | 1597.631 | 1668.1493 | 1819.2394 | 1585.6463 | 2151.8925 | 3828.7675 | 325.5901 | 136.1064 | 199.9363
Autot ja työkoneet | 754.5685 | 699.6977 | 759.0549 | 833.4781 | 606.3212 | 371.9449 | 139.0869 | 84.5104 | 87.0827 | 114.143 | 104.4325
Ostosähkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ulkoisten toimintojen päästöt | 10351.0357 | 10351.0357 | 10351.0357 | 12046.7519 | 11208.022 | 9264.2332 | 8215.0249 | 5085.8147 | 4132.9823 | 2928.4712 | 2531.1435

## Slide 8: Ulkoistettujen palveluiden kasvihuonekaasupäästöt
Chart: Ulkoistettuja toimintoja ja niiden khk-päästöjä v. 2025
| JVpuhdistamoiden ulkoiset kuljetukset | Lietteen käsittelyn ulkoiset toiminnot (kuljetukset, työkoneet, kompostointi) | Vedenpuhdistuksen kemikaalikuljetukset | Verkon autot ja työkoneet | Ämmässuon kuljetukset ja työkoneet | Sorttien kuljetukset | Vaarallisten jätteiden kuljetukset | Jätteenkeräysautot | Palvelimet | Työmatkalennot | Muu ajoneuvojen käyttö
 | 44.4839 | 990.784 | 36.8838 | 36.5058 | 277.317 | 39.2311 | 34.5116 | 696.5397 | 14.4956 | 81.6709 | 43.1363
Erilaiset kuljetustehtävät, materiaalijakeiden siirrot ja -käsittely muodostavat pääosan seurattavista ulkoisista khk-päästöistä
  Vuonna 2025 ulkoistettujen toimintojen päästöt olivat n. 2300 tCO2e (osuus n. 3 % HSY:n kokonaispäästöistä)
Päästömääriin vaikuttavat mm. toiminnan laajuus ja muutokset, mutta HSY:n uusiin palvelusopimuksiin kirjattujen uusiutuvan energian käyttövelvoitteet ovat vähentäneet päästöjä 2020-luvulla merkittävästi
  Vuodesta 2020 ulkoistettujen toimintojen päästöt ovat vähentyneet 75 %
  Uusituvan energian osuus tehdyissä suoritteissa oli v. 2025 noin 90 %
Notes: Seurattavat ulkoiset palvelut ja niiden khk-päästöt liittyvät HSY:n toiminnan kannalta keskeisiin ulkoisiin toimintoihin (ja päästölähteisiin joihin HSY:llä on pääsääntöisesti jonkinlainen suora vaikutusmahdollisuus)
Ulkoiset palvelut muodostavat n. 5-8 prosenttia HSY:n kokonaispäästöistä. Suurin osa päästöistä liittyy kuljetustehtäviin tai ulkoisten työkoneiden käyttöön (jätejakeiden siirrot, käsittely ja verkkotyömaat)
Palvelusopimuksiin kirjattujen uusiutuvan energian käyttövelvoitteita sovellettiin vuonna 2023 mm. monissa jätteen keräyksen, vesihuollon kemikaalitoimitusten, verkkotyömaiden ja sorttien kuljetusurakoissa.

## Slide 9: HSY:n energiantuotanto ja -kulutus vuonna 2025
Energian kokonaiskulutus HSY:ssä vuonna 2025 oli noin 206 000 MWh, lähes vastaava määrä edellisvuoteen verrattuna
2025 ostoenergian tarve oli n. 75 000 MWh, määrä kasvoi edellisvuodesta 2 %.
HSY:n uusiutuvan energian tuotanto vuonna 2025 oli 151 000 MWh sisältäen sähkön ja lämmöntuotannon sekä energian myynnin. Kokonaistuotanto sekä suhteellinen energiaomavaraisuus laski edellisvuodesta noin prosentin.
Chart: Energian tuotanto suhteessa kulutukseen
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Uusiutuvan energian tuotanto omaan käyttöön | 101399.0651 | 94363.3557 | 93464.2786 | 100142.9412 | 112592.9728 | 115967.329 | 115814.3625 | 117014.539 | 112350.277 | 106863.9787 | 106469.9747 | 129403.6255 | 132049.45 | 131221.2852
Myyty uusiutuva energia | 87692.7189 | 80174.7457 | 80133.8307 | 77585.1764 | 73778.4755 | 59586.7463 | 51248.5845 | 42888.331 | 31836.351 | 28141.195 | 27730.957 | 24235.896 | 20328.233 | 19887.142
Myyty biokaasu | 873.83 | 22784.46 | 24079.87 | 24896 | 26574 | 26489 | 27305 | 27282 | 24135 | 26230 | 18839.1791 | 0 | 0 | 0
Kokonaisenergiankulutus | 198647.5321 | 193264.7556 | 190419.2301 | 198932.1646 | 206734.1276 | 198387.3088 | 197262.0986 | 201588.2911 | 194593.8693 | 193880.5403 | 201935.1164 | 208460.6605 | 205656.4904 | 206351.0198
Ostoenergia | 97248.467 | 98901.4 | 96954.9515 | 98789.2234 | 94141.1548 | 82419.9797 | 81447.7361 | 84573.7521 | 82243.5923 | 87016.5616 | 95465.1417 | 79057.035 | 73607.0404 | 75129.7346
Omavaraisuus-% | 95.6295 | 102.0996 | 103.812 | 101.8559 | 103.0045 | 101.8427 | 98.5328 | 92.855 | 86.4989 | 83.1621 | 75.7868 | 73.7019 | 74.0933 | 73.2288
Notes: Vuodesta 2016 HSY:n uusiutuvan energian kokonaismäärä on laskenut pääosin kaatopaikkakaasun keräyksen vähentyessä
Energiatehokkuuden kannalta tärkeä oman uusituvan energia hyötykäyttöä nousi merkittävästi Blominmäen käyttöönoton myötä. Ostoenergia on tärkeä tunnusluku energiakustannusten kannalta.

## Slide 10: HSY:n sähkön ja lämmön kulutus toiminnoittain vuonna 2025
Chart: HSY:n toimipisteiden lämmönkulutus 2025 (MWh)
| Jätevedenpuhdistamot | Vedenpuhdistuslaitokset | Ämmässuo | Sortti-asemat | Kiinteistöt
 | 55662 | 5007.47 | 12060.4177 | 1112.66 | 4970.5
Chart: HSY:n toimipisteiden sähkönkulutus 2025 (MWh)
| Jätevedenpuhdistamot | Jätevesipumppaamot | Vedenpuhdistuslaitokset | Vesijohtoverkosto | Ämmässuo | Sortti-asemat | Kiinteistöt | Ilmanlaadun seuranta
 | 61211.25 | 11394.36 | 27482.45 | 6388.743 | 13780.434 | 1470.705 | 2201.782 | 131
Sähkön käyttö yht. 124 000 MWh (+ 1%)
Lämmön käyttö yht. 79 000 MWh (-1%)
Jätevedenpuhdistamot ovat merkittävin sähkön ja lämmön käyttökohde. Sähkönkulutus puhdistamoilla kasvoi 5 % edellisvuodesta.
Sähkönkulutus väheni jätevesipumppaamoissa (-5 %), vedenpudistuslaitoksilla (-1%) ja Ämmässuolla (-4%)
Lämmön kokonaiskulutus väheni mm. vedenpuhdistuslaitoksilla (-10 %) ja kiinteistökohteissa (-13%), mutta kasvoi Ämmässuolla (+10%)
Chart: 2024: 80 000 MWh
| Jätevedenpuhdistamot | Vedenpuhdistuslaitokset | Ämmässuo | Sortti-asemat | Kiinteistöt
 | 56441 | 5565.09 | 11008.4177 | 1138.49 | 5731.2994
Chart: 2024: 122 000 MWh
| Jätevedenpuhdistamot | Jätevesipumppaamot | Vedenpuhdistuslaitokset | Vesijohtoverkosto | Ämmässuo | Sortti-asemat | Kiinteistöt | Ilmanlaadun seuranta
 | 58564.499 | 10937 | 27698.615 | 6272.02 | 14402.655 | 1371.951 | 2166.613 | 131

## Slide 11: HSY:n energiatehokkuustyö on edennyt ansiokkaasti
Chart: HSY:n energiansäästötoimet vuosittain (% vuoden 2015 energiankulutuksesta)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Edellisten vuosien kokonaiskertymä | 0 | 0.037081 | 0.044293 | 0.048144 | 0.059095 | 0.061618 | 0.080508 | 0.086897 | 0.091165
Uudet energiansäästötoimet vuosittain | 0.037081 | 0.0072117 | 0.0038512 | 0.01095 | 0.0025239 | 0.01889 | 0.0063886 | 0.0042685 | 0.002823
Kuntien energiatehokkuussopimuksen myötä asetettu energiatehokkuustavoite: 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta (yht. 14 900 MWh)
  Kokonaistavoite saavutettiin vuoden 2022 toimenpiteiden myötä kolme vuotta etuajassa
Vuoden 2025 loppuun mennessä toteutettujen toimenpiteiden kokonaisvaikutus oli 18 600 MWh
Kuvassa on kumulatiivinen energiansäästövaikutus suhteutettuna v. 2015 energiankulutukseen
Energiatehokkuustoimien toteuttaminen ja niiden seuranta on hyvä tapa osoittaa pyrkimyksiämme kohti parempaa resurssitehokkuutta sekä toiminnan tuottavuutta HSY:ssä!
Edistää tehokasta ja taloudellista toimintaa:
Energiansäästötavoite 7,5 % vuoteen 2025 mennessä